5、6-10KV级、SH15型、三相双绕组非晶合金变压器

| 规定容量 | 电压组合kV | 联接组 标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | 轨矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kva) | 高压±5% | 低压 |  | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (mm) |
| 30 | 6 6.3 10 | 0.4 | Dyn11 | 33 | 600 | 1.7 | 4 | 400 |
| 50 |  |  |  | 43 | 870 | 1.3 |  | 400 |
| 80 |  |  |  | 60 | 1250 | 1.1 |  | 400 |
| 100 |  |  |  | 75 | 1500 | 1.0 |  | 550 |
| 125 |  |  |  | 85 | 1800 | 0.9 |  | 550 |
| 160 |  |  |  | 100 | 2200 | 0.7 |  | 660 |
| 200 |  |  |  | 120 | 2600 | 0.7 |  | 660 |
| 250 |  |  |  | 140 | 3050 | 0.7 |  | 660 |
| 315 |  |  |  | 170 | 3650 | 0.5 |  | 660 |
| 400 |  |  |  | 200 | 4300 | 0.5 |  | 660 |
| 500 |  |  |  | 240 | 5150 | 0.5 |  | 660 |
| 630 |  |  |  | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 | 820 |
| 800 |  |  |  | 380 | 7500 | 0.3 |  | 820 |
| 1000 |  |  |  | 450 | 10300 | 0.3 |  | 820 |
| 1250 |  |  |  | 530 | 12000 | 0.2 |  | 820 |
| 1600 |  |  |  | 630 | 145000 | 0.2 |  | 820 |

注：根据客户要求，也可制造各种特殊参数与性能的变压器