一、35KV级、10型、三相双绕组无励磁调压配电变压器：

| 额定容量 | 电压组合kV | 联接组 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kva) | 高压 | 分解范围 | 低压 | 标号 | (kw) | (kw) | (%) | (%) |
| 50 | 35 38.5 | ±2×2.5%±5 | 0.4 | Y,yno 或 D,yn11 | 450 | 1425 | 2.5 | 6 |
| 100 |  |  |  |  | 630 | 2090 | 2.2 |  |
| 160 |  |  |  |  | 790 | 2810 | 1.6 |  |
| 200 |  |  |  |  | 880 | 3325 | 1.6 |  |
| 250 |  |  |  |  | 990 | 3800 | 1.4 |  |
| 315 |  |  |  |  | 1180 | 4510 | 1.4 |  |
| 400 |  |  |  |  | 1375 | 5415 | 1.3 |  |
| 500 |  |  |  |  | 1620 | 6650 | 1.3 |  |
| 630 |  |  |  |  | 1860 | 7695 | 1.1 |  |
| 800 |  |  |  |  | 2160 | 9120 | 1.1 |  |
| 1000 |  |  |  |  | 2430 | 10450 | 0.9 |  |
| 1250 |  |  |  |  | 2835 | 12730 | 0.8 |  |
| 1600 |  |  |  |  | 3240 | 15485 | 0.8 |  |
| 2000 |  |  |  |  | 3825 | 18240 | 0.8 |  |
| 2500 |  |  |  |  | 4455 | 21850 | 0.8 |  |

注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器

二、35KV级、10型、三相双绕组无励磁调压电力变压器：

| 额定容量 | 电压组合kV | 联接组 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kva) | 高压 | 分解范围 | 低压 | 标号 | (kw) | (kw) | (%) | (%) |
| 800 | 35 38.5 | ±2×2.5%±5 | 3.15 6 6.3 10 10.5 11 | Y,yno Yd11 Dyn11 | 2250 | 9405 | 1.1 | 6 |
| 1000 |  |  |  |  | 2673 | 10925 | 1.1 |  |
| 1250 |  |  |  |  | 3132 | 12920 | 1.0 |  |
| 1600 |  |  |  |  | 3690 | 15485 | 1.0 |  |
| 2000 |  |  |  |  | 4230 | 18240 | 0.9 | 7 |
| 2500 |  |  |  |  | 4860 | 21850 | 0.9 |  |
| 3150 |  |  |  |  | 6030 | 24510 | 0.8 | 8 |
| 4000 |  |  |  |  | 7020 | 29450 | 0.8 |  |
| 5000 |  |  |  |  | 8370 | 34960 | 0.7 |  |
| 6300 |  |  |  |  | 9900 | 40850 | 0.7 |  |
| 8000 |  |  |  | Yd11 Dyn11 YNd11 | 11340 | 46075 | 0.6 | 9 |
| 10000 |  |  |  |  | 12960 | 55575 | 0.6 |  |
| 12500 |  |  | 6/6.3 10/10.5 11 |  | 15750 | 64600 | 0.5 |  |
| 16000 |  |  |  |  | 19350 | 76000 | 0.5 |  |
| 20000 |  |  |  |  | 22950 | 85500 | 0.4 | 10 |

注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器

三、35KV级、10型、三相双绕组有载调压电力变压器：

| 额定容量 | 电压组合kV | 联接组 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kva) | 高压 | 分解范围 | 低压 | 标号 | (kw) | (kw) | (%) | (%) |
| 2000 | 35 38.5 | ±4×2.5% | 6 6.3 10 10.5 11 | Yd11 Dyn11 | 4500 | 19000 | 0.9 | 7 |
| 2500 |  |  |  |  | 5220 | 22610 | 0.9 |  |
| 3150 |  |  |  |  | 6300 | 25460 | 0.8 | 8 |
| 4000 |  |  |  |  | 7380 | 30495 | 0.8 |  |
| 5000 |  |  |  |  | 8730 | 36100 | 0.7 |  |
| 6300 |  |  |  |  | 10350 | 41800 | 0.7 |  |
| 8000 |  |  |  |  | 11880 | 47500 | 0.6 | 9 |
| 10000 |  |  |  |  | 13590 | 57190 | 0.6 |  |
| 12500 |  |  |  |  | 16470 | 66500 | 0.5 |  |
| 16000 |  |  |  |  | 20250 | 78280 | 0.5 |  |
| 20000 |  |  |  |  | 23850 | 88065 | 0.4 | 10 |

注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器